Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# 794 силиконовый герметик

## Профессиональная серия

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бесцветный | 310 мл. |  |
|  | белый | 310 мл. |  |
|  | бесцветный | 600 мл. |  |
|  | белый | 600 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Хорошая адгезия без грунтования к разнообразным поверхностям.

Применение

Силиконовый герметик для оконных швов Mastersil 794 – это однокомпонентный нейтральный низкомодульный герметик с превосходной адгезией, разработанный для герметизации швов по периметру и внутри конструкций сэндвич-панелей, для стекольных работ и наружной всепогодной герметизации разных видов окон (ПВХ, дерево, алюминий). Содержит фунгицид, поэтому идеально походит для герметизации акриловых ванн, душевых кабин, раковин, систем канализации и водоснабжения, труб и соединений из ПВХ. Быстровулканизирующийся, стоек к озону, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам.

Ограничения

Силиконовый герметик Mastersil 794 нейтральный может обесцветиться при контакте с другими эластомерами, например EPDM, APTK или неопреном. 
Силиконовый герметик Mastersil 794 нейтральный может быть использован для герметизации швов с природным камнем: мрамором, гранитом и кварцитом, но сначала необходимо провести тест на маленьком участке нанесения герметика для исключения реакции на окрашивание. 
Не рекомендуется использовать силиконовый герметик Mastersil 794 нейтральный для структурного остекления и скрепления аквариума.

Срок годности и хранения

794 должен храниться в прохладном и сухом месте. При хранении при t ° +30°С в оригинальных закрытых упаковках DC 794F имеет срок годности 18 месяцев с даты изготовления.

Упаковка

794 поставляется в картриджах по 310 мл., упакованный в коробки по 12 штук, и в фолиевых тубах 600 мл., упакованные в коробки по 20 штук.