Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Masterfix ЭКО-915/А монтажный клей

## Для влажных помещений

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | белый | 280 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Уникальный экологически чистый продукт не содержащий растворителей! Однокомпонентный высокопрочный полимерный клей для ванных комнат и душевых кабин. Обеспечивает исключительное водонепроницаемое склеивание даже в самых экстремальных условиях. Экономичен в использовании. Высокая адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе, камню, кирпичу, бетону, дереву, пластику и другим. Рекомендуется для:
• Склеивания пористых и непористых поверхностей, а также пористых между собой
• Приклеивания пластиковых декоративных элементов к бетонным, каменным, цементным, деревянным стенам 
• Приклеивания пенопласта и пенопанелей к любым видам поверхностей

Применение

Клей нужно наносить под углом 45 ° к поверхности. Если требуется, размажьте клей шпателем. Если края деталей отходят, склейте их скотчем и держите так, пока не высохнет клей. Полностью клей засыхает за 24 часа. Пока клей не высох, не подвергайте воздействию высоких температур

Технические характеристики

Внешний вид ......................................... вязкая паста, после высыхания гладкая поверхность
Цвет ...................................................  белый
Вязкость  (мПа*с)   .................................. 450,000
Время образования  поверхностной  пленки (мин)  10.0
Плотность (г/мл) ................................... 1.46
Сухой Остаток (%) ................................ 72  
Температура нанесения : ......................... + 5 ºC до +  40 ºC      
Температура эксплуатации: ..................... - 20 ºC до + 80 ºC
Время образования пленки: ...................... 20 минут
Время окончательного высыхания: ............ 1 мм в течение 10 часов

Ограничения

Не рекомендуется использовать в местах постоянно находящихся под водой.

Срок годности и хранения

Рекомендуемая температура хранения: от 40 С до 380 С. Срок годности: 1 год

Упаковка

MASTERFIX ЭKО-915/А поставляется в картриджах по 280 мл упакованный в коробки по 12 штук.