Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# COSMOFEN 10 Очиститель для ПВХ

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

COSMOFEN 10 применяется в качестве слегка растворяющего чистящего средства для профилей из жесткого ПВХ в оконном производстве.

COSMOFEN 10 применяется для специальной подготовки поверхностей к склеиванию и удаления маркировки, а также грубых загрязнений.

COSMOFEN 10 пригоден для очистки различных непрозрачных термопластичных и термореактивных пластиковых поверхностей в различных промышленных целях. Устойчивость к климатическим воздействиям и UV профилей, очищенных предварительно данным очистителем и склеенных клеем COSMOFEN PLUS HV сертифицирована институтом пластмасс - Центр пластмасс Южной Германии в Вюрцбурге - при учете норм RAL 716/1 часть 1 раздел 3.2.5.

Применение

Очищать можно сухие и чистые от пыли поверхности, очиститель наносить на специальные салфетки без ворсинок и некрасящие. При сильной запыленности поверхности необходимо предварительно очистить очистителем COSMOFEN 20. По причине гигроскопичного действия растворенного ПВХ пользоваться очистителем можно только в сухих климатических условиях! Как правило достаточно один раз провести смоченной салфеткой по поверхности, чтобы очистить профиль, в случае сильного загрязнения протереть еще раз. Для полировки и реставрации профиля пользоваться согласно указаниям в технических характеристиках COSMOFEN 5 (сильно растворяющий).

Технические характеристики

| ОСНОВА | смесь эфиров карбоновых кислот и алифатических кетонов, без примесей ароматических и хлорированных углеводородов |
| --- | --- |
| ПЛОТНОСТЬ | по нормам EN 542 при +20°C, прим. 0,90 г/см3 |
| МИН. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от +5°C |
| ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ | -4°C |
| ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ | +460°C |

Срок годности и хранения

Срок хранения оригинально закрытой упаковки составляет 12 месяцев.

Упаковка

COSMOFEN 10 хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухом помещении при темпе ратурах от +15°C до +25°C, избегая попадания прямых солнечных лучей.