Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# COSMOFEN 60 Очиститель для алюминия

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Очиститель COSMOFEN 60 представляет собой быстросохнущее чистящее средство со слабым запахом. Применяется в профессиональном производстве для очистки анодированного и крашенного алюминия, а также полиуретановых профилей.

COSMOFEN 60 используется для удаления пыли, остатков клея от защитной пленки, следов от жирного карандаша и резины, свежих остатков полиуретановой пены и герметиков, таких как смола/битум.

COSMOFEN 60 применяется для предварительной очистки поверхностей перед склеиванием и для удаления свежих остатков полиуретановых и эпоксидных клеев, а также для очистки рабочих инструментов.

COSMOFEN 60 также можно использовать для очистки поверхностей от других клеевых систем и разбавлять им эти клеевые системы (для достижения другой вязкости клея).

COSMOFEN 60 благодаря хорошей сочетаемости со многими материалами может использоваться для очистки различных окрашенных поверхностей* как металлических, так и пластиковых.

Применение

Очищать можно сухие поверхности, очиститель наносить на специальные салфетки без ворсинок и некрасящие. При сильном загрязнении пользоваться COSMOKLAR очистительным молочком, следуя указаниям в технических характеристиках.

Важные указания:

* окрашенные поверхности как правило не растворяются COSMOFEN 60, тем не менее из-за многообразности материалов и рецептов красителей рекомендуется провести соответствующее тестирование на устойчивость поверхностей к воздействию очистителя.

* Если на салфетке видны следы красящих пигментов, то это также может указывать на плохое качество лака, в этом случае проконсультируйтесь у производителя лака/краски!

Технические характеристики

| ОСНОВА | смесь алифатических углеводородов, без примесей ароматических и хлорированных органических соединений |
| --- | --- |
| ПЛОТНОСТЬ | по нормам EN 542 при +20°C, прим. 0,71 г/см3 |
| МИН. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от +5°C |
| ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ | -14°C |
| ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ | +260°C |

Срок годности и хранения

Срок хранения оригинально закрытой упаковки составляет 12 месяцев.

Упаковка

COSMOFEN 60 хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке, в сухом помещении при температурах от +15°C до +25°C, избегая попадания прямых солнечных лучей.