Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Mastersil нейтральный cиликонизированный герметик

## цветной высокоэластичный силиконизированный герметик

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | светло-серый | 280 мл. |  |
|  | темно-серый | 280 мл. |  |
|  | светло-бежевый | 280 мл. |  |
|  | бежевый | 280 мл. |  |
|  | светло-коричневый | 280 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Цветная высокоэластичная силиконизированная масса.

Применение

Высокоэластичный силиконизированный герметик с акриловыми добавками на водоэмульсионной основе. Обладает высокой адгезией к пористым и непористым поверхностям: стекло, ПВХ, пенопласт, дерево, алюминий, металл, бетон, картон, поликарбонат, гранит, мрамор, керамика, гипс. Отвечает международным стандартам ASTM C-834-76 (1981), ISO 11600, SNJF 85305 (Class 12.5E). Цвета и номера герметика соответствуют цветам и номерам затирок известных мировых производителей.

Технические характеристики

Рабочая температура………………………………………………от -40°С до +50°С
Температура применения …………………………………………от +5°С до +40°С
Время обработки…………………………………………………… 15 мин
Скорость вулканизации………………………………………………1 мм за 24 часа

Ограничения

Ширина шва должна быть от 6 до 12 мм. Для швов шириной от 12 до 24 мм рекомендуется использовать заполнитель. Не рекомендуется использовать в местах, находящихся длительное время под водой.

Срок годности и хранения

При хранении в прохладных, сухих условиях при температуре ниже 30°С в оригинальных неоткрытых упаковках Mastersil Нейтральный силиконизированный имеет срок годности 3 года с даты производства.

Упаковка

Mastersil Нейтральный Силиконизированный поставляется в картриджах по 280 мл., упакованный в коробки по 12 штук.