ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

АКТЕРМ Норд™ - жидкое теплосберегающее покрытие на органической основе предназначено для применения при температуре окружающей среды до -35°С гарантированно сохраняет свои свойства при нанесении на поверхности с температурой эксплуатации от - 60°С до + 220°С. Универсальное покрытие применяется для всех типов поверхностей.

Области применения:

утепление жилых и нежилых зданий и сооружений

теплозащита подвалов, балконов, лоджий

изоляция наружной части строительного объекта: фасады, межпанельные швы, кровли

транспортные средства

ёмкости, цистерны, резервуары

бытовые и промышленные трубопроводы

металлоконструкции

ангары, гаражи, склады

теплозащита автотранспорта, контейнеров

АКТЕРМ Норд™ наносится слоем толщиной минимум 1 мм при температуре окружающей среды от -35 С° до +35°С на поверхность, имеющую температуру -35°С +35°С. После полного высыхания теплоизолирующего слоя в течение 24 часов поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60°С до +200°С.

Расход жидкой теплоизоляции модификации Норд™ составляет 1,2 литра на 1 м² поверхности при толщине слоя 1 мм. Цвет покрытия после высыхания – белый.

Растворители: ортоксилол, ксилол, 646-растворитель. Выбор растворителя необходимо согласовать с производителем АКТЕРМ Норд™.

Условия транспортировки продукта: при температуре от -35°С до +35°С.

Фасовка и тара: металлическое ведро объемом 10 или 20 литров.

Самовывоз: бесплатно со склада производителя.

Стоимость доставки: от 300 рублей,  в зависимости от объема заказа.

Технология нанесения на поверхность жидкого изоляционного материала АКТЕРМ Норд™

Если площадь обрабатываемой поверхности невелика, можно использовать обыкновенную кисть.

Процесс нанесения жидкой теплоизоляции производится с помощью специальной установки безвоздушного распыления, произведенной специально для работы с такими материалами. Для наложения слоя теплокраски необходимо применение сопла из твердосплавного материала, так как другие, обычные сопла быстро приходят в негодность.