ООО «Промкомплект»

|  | 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru |
| --- | --- |

ИЗОЛЕНТА ХБ   ГОСТ 2162 - 97
Изолента ХБ – изоляционная лента с липким слоем, изготовленная на хлопчатобумажной (тканевой) основе.
Изолента ХБ представляет собой изоляционную прорезиненную ленту и предназначается для электротехнических работ в условиях неагрессивных сред при температурах от – 30°C до +30°C. Изолента ХБ имеет высокую разрывную нагрузку (до 4,5кН/м), электрическая прочность до 1000В.
На данный момент изолента ХБ изготавливается в двух исполнениях:
1 – односторонняя (клеевая резиновая основа нанесена с одной стороны ленты);
2 – двусторонняя (клеевая резиновая основа нанесена с двух сторон).
Согласно ГОСТ 2162 - 97 изолента ХБ выпускается следующих марок:
для промышленного использования:
1 ПОЛ – односторонняя обычной липкости;
2 ПОЛ – двусторонняя обычной липкости;
2 ППЛ – двусторонняя повышенной липкости;
для широкого применения:
1 ШОЛ - односторонняя обычной липкости;
2 ШОЛ - двусторонняя обычной липкости.
 Гарантийный срок хранения изоленты ХБ составляет 12 месяцев со дня изготовления.