ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

DISTACCANTE SI-1

Общие сведения:	Разделительная смазка готовая к использованию. Предназначена для нанесения на литьевые формы при производстве изделий из сложных и простых полиуретанов, меламиновых, феноловых, полиэфирных и эпоксидных смол, холодного формования ПВХ.

Способ

применения:	Перед нанесением разделительной смазки пресс-форму необходимо тщательно очистить и обезжирить.

Наносится кисточкой, валиком или пульверизатором. Не допускать попадания на кожу. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды.

Количество наносимой смазки DISTACCANTE SI-1 30800 может меняться от величины отливаемых изделий и используемого материала. В среднем одно нанесение позволяет вынимать от 2 до 10 изделий.

DISTACCANTE SI-1 30800 также отлично подходит для формования твердых и полутвердых полиуретанов которые как правило, с трудом отделяются от пресс-формы.

Если полученные изделия подлежат дальнейшей покраски или склеиванию, то их необходимо обезжирить.

После нанесения необходимо ждать не менее 20 минут до полного улетучивания растворителя.

Характеристики:

Состояние	жидкий

Цвет	бесцветный

Содержание

активных веществ	около 4%

Вязкость при 25(С		около 12 сантипуаз

Плотность при 20(С	1,3 г/см3

Растворитель:	Не нужен

Хранение:	Срок хранения 12 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом проветриваемом помещении, при температуре 5-35(C