ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

SOUDAFOAM MAXI 70 -10°C

При высоких температурах время отверждения сокращается, при низких – увеличивается.

Описание продукта:

Soudafoam Maxi 70 Winter с газом-вы-теснителем, не содержащим CFC – одноком-понентная, саморасширяю-щаяся, готовая к при-менению поли-уретановая пена с насадкой для ис-пользования с пистолетом. Газ-вы-теснитель абсолютно безвреден для озонового слоя.

Пена Soudafoam Maxi 70 Winter была разработана для применения при температурах до -10˚С.

DURAVALVE:

Новый клапан Duravalve гарантирует полную герметичность, препятствует утечке газа из баллона, подходит ко всем стандартным пистолетам под пену. Монтажная пена с клапаном

Duravalve сохраняет максимальный выход на протяжении всего срока хранения.

Характеристики:

- Превосходная адгезия к большинству суб-стратов (кроме тефлона, полиэтилена и по-липропилена)

- Высокие тепло- и звукоизоляционные свой-ства

- Очень хорошая заполняющая способность

- Отличные монтажные свойства

- Превосходная стабильность (отсутствует усадка и эффект двойного расширения)

- Очень точная дозировка благодаря использованию пистолета

Области применения:

- Монтаж и герметизация дверных и оконных блоков

- Заполнение пустот

- Заполнение швов в кровельных конструк-циях

- Создание звукоизоляционного экрана

- Приклеивание изоляционных материалов и кровельных конструкций

- Звукоизоляция моторного отсека

- Улучшение теплоизоляции охлаждающих систем

Упаковка:

Цвет: светло-желтый,

Упаковка: аэрозольный баллон 870 мл

Лист технической информации

Арт.№ 118316

SOUDAFOAM MAXI 70 -10°C

Дата: 21.10.2015

Хранение:

24 месяца в закрытой упаковке в сухом про-хладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

Поверхности:

Типы:	любые	субстраты,	кроме	полиэтилена,

полипропилена

Качество	поверхности:	сухая,	очищенная	от

пыли и грязи

Подготовка: Увлажнение поверхности улуч-шает адгезию, ускоряет отверждение и позво-ляет создать более плотную структуру пены

Инструкция по применению:

Ремонт: с помощью Soudafoam Professional 60 Winter

Метод: Тщательно встряхнуть аэрозольный баллон перед применением, подсоединить к пистолету, следовать инструкции на этикетке

Страницы: 2 из 2

Температура применения: от -10°C до +30°C

Очистка: с помощью средства Gun & Foam cleaner, не дожидаясь отверждения

Рекомендации по безопасности:

- Стандартная промышленная техника без-опасности.

- Используйте перчатки и защитные очки.

- Удалять отвержденную пену можно только механическим путем, не поджигать!

Замечания:

- Всегда увлажняйте поверхности перед нане-сением пены, чтобы ускорить отверждение и улучшить структуру

- Высохшая ПУ пена должна быть защищена от УФ-излучения. Её следует окрасить или покрыть слоем герметика (силиконового, МС-полимерного и т.д.)

|  |  | SOUDAFOAM MAXI 70 -10°C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические данные: |  |  |  |  |
|  |  | Основа |  | Полиуретан |  |  |
|  |  | Консистенция |  | Стабильная пена |  |  |
|  |  | Механизм отверждения |  | Влажностная полимеризация |  |  |
|  |  | Ячеистая структура |  | Ок. 70-80 % изолированных ячеек |  |  |
|  |  | Плотность |  | Ок. 23 кг/м³ (полностью отвержденная) |  |  |
|  |  | Образование поверхностной пленки |  | Ок. 8 минут (при 20°C и отн. влажности 65 %) |  |  |
|  |  | Скорость отверждения |  | 60 минут для зазора 3 см (при 20°C и отн. влажности 65%) |  |  |
|  |  | Выход пены |  | До 70 л пены из 1 л баллона |  |  |
|  |  | Термостойкость |  | От -40 °C до +90 °C (полностью отвержденная) |  |  |
|  |  | Температура применения |  | От -10°С до +25°С. |  |  |
|  |  | Изоляционный фактор |  | 35 мВт/м·К |  |  |
|  |  | Звукоизоляция |  | Rw - 58 дБ |  |  |
|  |  | Огнестойкость |  | B3 (в соответствии с DIN 4102 часть 2) |  |  |
|  |  | Прочность на сдвиг |  | 17 Н/см² (DIN 53427) |  |  |
|  |  | Сопротивление сжатию |  | 3 Н/см² (DIN 53421) |  |  |
|  |  | Сопротивление изгибу |  | 7 Н/см² (DIN 53423) |  |  |
|  |  | Влагопоглощение |  | 1 об.% (DIN 53429) |  |  |