Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# 791 атмосферостойкий силиконовый герметик

## Профессиональная серия (герметизация швов дома, а также для применения в автомобильной, авиационной и судостроительной промышленности.) Черный и прозрачный силиконовый герметик.

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бесцветный | 310 мл. |  |
|  | черный | 310 мл. |  |
|  | бесцветный | 600 мл. |  |
|  | черный | 600 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Однокомпонентный низкомодульный герметик нейтральной вулканизации, специально разработанный для применения в строительстве для наружной всепогодной герметизации. Идеально подходит для герметизации температурных, соединительных и других деформационных швов, а также для фасадных швов структурного и планерного остекления. Успешно применяется для вентилируемых фасадов и для герметизации фасадных швов . При использовании натуральных камней не оставляет выделений на природных камнях, таких как мрамор, гранит, кварцит и т.д... Возможно применение и в других отраслях промышленности, но только после согласования с техническими специалистами нашей компании.

Применение

Способ применения:
1. Поверхности должны быть сухими и чистыми. Нанесите защитную ленту вдоль краев шва.
2. Отвинтите носик и аккуратно срежьте кончик тубы, чтобы не повредить резьбу.
3. Навинтите носик обратно и срежьте его верхушку на нужной высоте.
4. Закрепите тубу в пистолете и нанесите герметик. Нанесенный герметик должен заглаживаться шпателем в течение 5 минут. После работы снимите защитную ленту.

Технические характеристики

Температура нанесения: .......................... от -25ºС до +40ºС
Температура эксплуатации: ...................... от -40ºС до +180ºС

Ограничения

Может обесцветиться при контакте с другими эластомерами, например EPDM, APTK или неопреном. Не рекомендуется для склейки аквариумов . Использовать защитные средства. Не применять внутрь. При попадании в глаза тщательно промыть и обратиться к врачу.

Срок годности и хранения

При хранении в прохладных и сухих условиях при температуре ниже +25 ºС в оригинальных неоткрытых упаковках герметик имеет срок годности 18 месяцев с даты производства

Упаковка

поставляется в картриджах по 310 мл., упакованные в коробки по 12 шт., и в тубах по 600 мл, упакованные в коробки по 20 шт.