Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Masterfix + 1500 высокотемпературный жаростойкий герметик

## Каминный уплотнитель

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | черный | 290 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Уплотнитель каминный Masterfix +1500 является огнестойкой массой, предназначенной для долговечных ремонтов, а также заполнения трещин, стыков и убылей в каминах, печах, решётках и вентиляционных каналах.

Применение

Жаростойкие герметики применяются для:

- Заполнения трещин, разрывов и убылей в печных и вентиляционных каналах.

- Уплотнения дымоходов, печей и решёток.

- Ремонта строительных элементов, подверженных действию огня.

Технические характеристики

Рабочая температура ………………………………………………до +1500°С.
Температура применения ………………………………………выше 0°С.
Время обработки……………………………………………………около 5  мин.
Скорость вулканизации……………………………………………. около 24 часов в зависимости от толщины слоя и условий среды.

Ограничения

Каминный уплотнитель Masterfix +1500 не может быть использован в системах центрального отопления и газовых инсталляциях. Каминный уплотнитель Masterfix +1500 не может быть использован как в контакте с продовольствием, так и в медицинских целях. Продукт не был исследован и не тестировался на его применение в медицине и фармацевтике.

Срок годности и хранения

Срок хранения – 6 месяцев со дня производства, при условии хранения в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

Упаковка

Уплотнитель Masterfix + 1500 поставляется в картриджах по 290 мл упакованный в коробки по 12 шт.