ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

АКТЕРМ Антикор™ - жидкое теплоизолирующее средство на органической основе, разработанное для защиты металлических поверхностей от коррозии.  Применяется для тепловой изоляции и антикоррозийной защиты строительных металлоконструкций, металлических изделий и запчастей, резервуаров, трубопроводов, транспорта, промышленного оборудования различного назначения, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности или подверженных воздействию агрессивной среды.

Области применения:

утепление всех видов металлических поверхностей

изоляция и защита от коррозии бытовых и промышленных трубопроводов

продление срока службы металлических конструкций и объектов, таких как: гаражи, ангары

утепление и антикоррозийная защита ёмкостей, резервуаров и цистерн

теплоизоляция различных видов транспорта и контейнеров

АКТЕРМ Антикор™ наносится слоем толщиной минимум 1 мм при температуре окружающей среды от -35С° до +35°С на поверхность, имеющую температуру от -35°С до +35°С. После полного высыхания теплоизолирующего слоя в течение 24 часов поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60°С до +200°С. Средство можно наносить прямо на ржавые поверхности без предварительной подготовки.

Расход жидкой теплоизоляции модификации Антикор™ составляет 1,2 литра на 1 м² поверхности при толщине слоя 1 мм. Цвет покрытия после высыхания – белый.

Растворители: ортоксилол, ксилол, 646-растворитель. Выбор растворителя необходимо согласовать с производителем АКТЕРМ Антикор™.

Условия транспортировки продукта: при температуре от -35°С до +40°С.

Фасовка и тара: металлическое ведро объемом 10 или 20 литров.

Самовывоз: бесплатно со склада производителя.

Стоимость доставки: от 300 рублей,  в зависимости от объема заказа.

Технология нанесения на поверхность жидкого изоляционного материала АКТЕРМ Антикор™

Если площадь обрабатываемой поверхности невелика, можно использовать обыкновенную кисть.

Процесс нанесения жидкой теплоизоляции производится с помощью специальной установки безвоздушного распыления, произведенной специально для работы с такими материалами.

Для наложения слоя теплокраски необходимо применение сопла из твердосплавного материала, так как другие, обычные сопла быстро приходят в негодность.

АКТЕРМ Антикор™:

подходит для всех типов металла

защищает поверхность от коррозии, возникновения конденсата и промерзания

устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, щелочей и водных соленых растворов

защищает от последствий перепадов температур и климатических факторов (осадки, ветер)

обладает высокой адгезией к металлическим поверхностям

может наноситься на ржавую поверхность, без предварительного грунтования

выравнивает температурные колебания поверхности

сокращает теплопотери

не пропускает влагу в ограждающую конструкцию, тем самым сохраняет поверхность  в идеальном состоянии на долгие годы

сдвигает «точку росы», благодаря чему исключается переувлажнение внутренней части поверхности

изолирует самые труднодоступные места благодаря сверхтонкому слою нанесения

не создает дополнительную нагрузку на изолируемую поверхность благодаря минимальному весу и минимальной толщине наносимого слоя

создает ровную, аккуратную поверхность и эстетически приятный внешний вид

легко окрашивается акриловыми красками или колеруется

не поддерживает горение.