ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

АКТЕРМ Стандарт™ - универсальный тепло- и энергосберегающий материал на водно-дисперсной основе, предназначенный для нанесения на различные виды поверхностей, включая шпатлевку и штукатурку. Средство АКТЕРМ Стандарт™ не содержит органических растворителей и летучих соединений, является безопасным, нетоксичным, благодаря чему пригодно для применения как снаружи жилых и производственных помещений, так и внутри.

Области применения:

тепло-, гидро-, шумоизоляция жилых и нежилых зданий и сооружений

утепление стен, пола, потолка, кровель и крыш

защита от ультрафиолетовых лучей и агрессивных факторов окружающей среды

тепло- и гидрозащита подвалов, балконов, лоджий

изоляция наружной части строительного объекта: фасады, межпанельные швы, кровли

транспортные средства

ёмкости, цистерны, резервуары

бытовые и промышленные трубопроводы

металлоконструкции

ангары, гаражи, склады

теплозащита автотранспорта, контейнеров

Модификация Стандарт™ обладает сертификатами: ГОСТ Р на соответствие заявленным параметрам, Пожарный сертификат (Г1, РП1, В1, Д2, Т2), Санитарно-эпидемиологический сертификат, Сертификат испытаний НИИ Строительной Физики (г.Москва).

АКТЕРМ Стандарт™ наносится слоем толщиной минимум 1 мм при температуре окружающей среды от +7С° до +45°С на поверхность, имеющую температуру от +7°С до +90°С. После полного высыхания изолирующего слоя в течение 24 часов поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60°С до +200°С.

Расход жидкой теплоизоляции модификации Стандарт™ составляет 1 литр на 1 м² поверхности при толщине слоя 1 мм. Цвет покрытия после высыхания – белый.

Растворителем является вода.

Условия транспортировки продукта: при температуре от +7°С до +40°С.

Фасовка и тара: пластиковое ведро объемом 1,2,5,10 или 20 литров.

Самовывоз: бесплатно со склада производителя.

Стоимость доставки: от 300 рублей,  в зависимости от объема заказа.

Технология нанесения на поверхность жидкого изоляционного материала АКТЕРМ Стандарт™

Если площадь обрабатываемой поверхности невелика, можно использовать обыкновенную кисть.

Процесс нанесения жидкой теплоизоляции производится с помощью специальной установки безвоздушного распыления, произведенной специально для работы с такими материалами. Для наложения слоя теплокраски необходимо применение сопла из твердосплавного материала, так как другие, обычные сопла быстро приходят в негодность.