ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Эпоксидный пластилин для ручной лепки Этал-Sl и Этал-Fast

Двухкомпонентный высоконаполненный пластичный материал для ручной лепки с низким удельным весом, по консистенции напоминающий пластилин, на основе эпоксидной смолы и нетоксичного отвердителя. Содержит комплекс наполнителей.

Может использоваться как формовочная масса, а также, в качестве выравнивающего материала в ремонтно-строительных работах, для изготовления оснастки, лепных украшений, различной символики и для других целей.

Эпоксидный пластилин для ручной лепки выпускается в трех модификациях:

- ЭТАЛ-Sl;

- ЭТАЛ-Fast - желтого цвета;

- Этал-Fast Black - темно-серого цвета.

Способ применения: компоненты - смолу и отвердитель - совмещают друг с другом непосредственно перед применением. После смешения эпоксидный пластилин Этал-Fast сохраняет пластичность в течение 2-х часов, Этал-Sl - сохраняет пластичность в течение 6 часов.

Пластилин для ручной лепки обладает высокой адгезией к металлам и превращается в твердый высокопрочный материал в течение 18-24 часов при комнатной температуре. При более низких температурах скорость отверждения уменьшается.

После отверждения изделия из пластилина для ручной лепки Этал-Sl, Этал-Fast легко поддаются шлифовке и механической обработке, обладают высокой химстойкостью и атмосферостойкостью. Устойчивы к воздействию агрессивной среды вблизи автомагистралей. Поверхность изделий может быть окрашена как эпоксидными красками, так и традиционными акриловыми составами.